Схема подключения к водопроводу комбинированной ванны Эвелин

эл. розетка

фановая труба

подводка

гор. и холл. воды

1600			●

●

10

зона обслуживания

габарит + 500

зона обслуживания

габарит	1300		габарит + 500

ванны

габарит

200	ванны

эл. розетка

Сектор

вывода

фановой	400

трубы

(все размеры даны в миллиметрах)

Описание:

Подвод горячей и холодной воды – труба с наружной резьбой ½ ", высота над уровнем пола – 1300-1500мм. Электророзетки устанавливаются на высоте 400 мм и 1600 мм над уровнем пола .

- Фановая труба выводится в любую часть сектора, согласно чертежу. Вывод фановой трубы располагается параллельно полу, диаметр фановой трубы 50 мм, расстояние от пола до нижнего края трубы не более 10 мм.

- Перед окончательной установкой ванны на место проведите контрольное испытание на предмет отсутствия течей в районе выпускного клапана.