Схема подключения

Подсоединение смесителя к водопроводной сени должен производить водопроводчик.

Перед окончательной установкой кабины на место проведите контрольное испытание смесителя и отсутствие течей в районе выпускного клапана и в местах соединения стенок кабины с поддоном.

Все виды кабин: смесители подключаются к водопроводной сети с помощью гибкого шланга. Проверьте, правильно ли подключена горячая и холодная вода.

После этого установите кабину на место и подсоедините выпускную трубу к канализации.

Необходимо учесть профиль поддона с каркасом и наличие трапа в поддоне, и  его глубину. Нельзя проектировать выход канализационной трубы прямо перед трапом.

Душевая кабина предназначена для установки в ванной комнате, в один из углов. Для  пользования кабиной необходимо иметь водопровод с горячей и холодной водой, а также канализацию для отвода использованной воды. Для подключения к водопроводу смеситель оборудован муфтами, с помощью которых можно подсоединить соединительные шланги, отходящие от водопроводных труб. Для присоединения к канализации в комплект поставки душевой кабины входит гибкая гофрированная отводящая трубка, которая присоединяется одним концом к водяному затвору выходящему из поддона кабины, а другой конец направляется в систему канализации.